ООО «Производственная фирма «Средства малой механизации»

Картофелекопалка КК-1

Для мотоблока АГРО.

Паспорт.

Руководство по эксплуатации.

г. Чебоксары

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Картофелекопалка малогабаритная (далее копалка), предназначена для копки картофеля на предварительно убранных от ботвы и сорняков грядках. Копалка агрегатируется мотоблоком «Агро» и переходником ПМБ-1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Вес без переходника, не более | 25 кг |
| --- | --- |
| Размеры | 580х680х630 |
| Производительность за 2 мин | 100 м |
| Ширина лемеха | 340мм |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Картофелекопалка малогабаритная | 1 шт. |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Удлиненный шкив к ПМБ-1 | 1 шт. |
| Ремень А 1250 | 1 шт. |
| Спец.ключ к гайке М10х20 | 1 шт. |
| Спец.гайка М10х20, гровер, шайба | 1 компл. |

4.ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Приводится в действие валом отбора мощности мотоблока. Принцип работы копалки: Лемех подкапывает борозду – почву и клубни, которые попадают на  первый игольчатый шнек. Здесь происходит первичное дробление грунта. Далее, клубни и почва  продвигаются на второй игольчатый шнек, который вращается в два раза быстрее. Происходит окончательная сортировка, после чего идет откладывание картофеля на почву.

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

- Освободите боковые болты, крепящие узел крепления к мотоблоку, вытяните его из рамы.

- Установите переходник ПМБ-1 на раму как показано на рисунке.

- Снимите большой шкив с ПМБ-1 и установите его с правой стороны рамы, предварительно вставив шпонку в шпоночный паз. Необходимо установить удлиненный шкив на переходник. Не забудьте поставить шайбу и гровер. Подтяните ключом спецгайку.

- Натяните ремень А 1250 на шкив. Натяжение ремня регулируется болтом М12. Затем закрепите картофелекопалку на мотоблок. Имеющиеся 2 болта М10х60 на серых узлах крепления необходимо подтянуть. Надежно закрепите 4 боковых болта крепящие раму и узел сцепки к мотоблоку.

- Следите за натяжением ремней. В случае пробуксовки -отрегулируйте, предварительно освободив контрольную гайку. Шнеки по отношению друг к другу должны быть параллельны.

- Глубину врезания сошки регулируют опытным путем, предварительно освободив боковые болты.

Предусмотрены регулировки:

  - Глубина копания

  - Угол атаки лемеха, который позволяет, в зависимости от глубины прорастания клубней, выкапывать картофель полностью.

Картофелекопалка состоит из следующих частей:

- Рама;

- навесное устройство;

- ПМБ-1;

- лемех;

- первый игольчатый шнек;

- второй игольчатый шнек;

- механизм ременных передач.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание несчастных случаев, строго  запрещается производить регулировочные работы при работающем мотоблоке.

- Запрещается убирать ботву и сорные травы со шнеков при включенном механизме.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Перед длительным хранением узлы и детали (боковые ниши корпусов подшипников) тщательно очистить от грязи, смазать смазкой; заменить детали, требующие ремонта, места со стертой или сколотой краской докрасить.

# 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

# Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу картофелекопалки при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения, указанные в данном руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.

В случае обнаружения дефекта, покупателю необходимо обратиться по адресу: 428018 Чебоксары, Дегтярева, 34

т. (8352) 44-55-10, 37-20-03 ООО «ПФ «СММ».

При предъявлении рекламации необходимо приложить «Свидетельство о приемке», т.е. данный паспорт, и указать точный почтовый адрес с контактным телефоном.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае:

- несоблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования;

- отсутствия в «Свидетельстве о приемке» штампа предприятия - изготовителя.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Картофелекопалка малогабаритная  признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска_____________

М.П.

Представитель ОТК__________

# Text boxes

2

7

7

6

4

5

3

1